Солнечная система электропитания KS-is SS10, KS-253

Руководство пользователя

Благодарим за выбор нашей высокотехнологичной солнечной системы электропитания, разработанной и изготовленной в соответствии с принципами защиты окружающей среды. Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с настоящим руководством

- Особенности системы

1. Модель SS10, KS-253 — это солнечная система электропитания, которая идеально подходит для использования в отдаленных районах, местах без электросетей, в путешествиях, турпоходах в качестве источника постоянного тока.

2. Отдельный микропроцессор и алгоритмы управления обеспечивают интеллектуальное управление системой.

3. Простое управление переключателями.

4. Полная защита аккумулятора от разряда и глубокого разряда во время эксплуатации.

5. Интеллектуальное управление зарядом аккумулятора, при чрезмерном разряде подается добавочное напряжение. При нормальной работе одновременно используется прямая зарядка и зарядка на холостом ходу каждые семь дней, что улучшает зарядку и предотвращает сульфатацию батареи, значительно продлевая срок службы.

6. Цепь зарядки на МОП-транзисторах с низким сопротивлением почти наполовину снижает потери напряжения по сравнению с диодной цепью.

7. Визуальное отображение состояния солнечных панелей, аккумулятора и нагрузки на LED-дисплее позволяет пользователям следить за состоянием системы в режиме реального времени.

8. Защита всех элементов от избыточной зарядки или разрядки, перегрузки и короткого замыкания, а также уникальная электронная защита от включения с обратной полярностью улучшают надежность и долговечность системы.

9. Во всех частях используются микросхемы промышленного класса и прецизионные детали, которые могут работать в холодной, горячей и влажной среде.

10. Встроенный усилитель мощности обеспечивает широкий диапазон выходных напряжений для самых различных применений.

11. Система представляет собой внешний аккумулятор, который можно подключить параллельно для увеличения мощности.

2、Описание системы

Система управляется микропроцессором по отдельной цепи управления с учетом напряжения аккумулятора, тока разряда, температуры и других параметров, что позволяет обеспечить оптимальные характеристики скорости разряда батареи, высокую степень температурной компенсации с использованием гибкого эффективного алгоритма зарядки аккумулятора. Использование семи уровней напряжения зарядки обеспечивает наилучшую производительность и значительно продлевает срок службы аккумулятора.

- Инструкции по эксплуатации

Индикаторы на панели управления.

Выходные разъемы постоянного тока 1-4 со светодиодными индикаторами, максимальный выходной ток нагрузки 10A.

Выходные USB-разъемы с напряжением 5В могут использоваться для зарядки мобильных телефонов, планшетов, максимальный выходной ток менее 2А.

Примечание. Рисунок приведен для справки, реальная система может отличаться.

4、Технические характеристики

Технические характеристики солнечной системы электропитания мощностью 10 Вт

Солнечная панель: 10Вт / 17В    					Длина кабеля: 5м

Емкость аккумулятора: 7А∙ч, гелевый аккумулятор 	Контроллер: 10A

Мощность на выходах: 2шт., 3Вт            	    USB-разъем: 5В, 1A

Время полной заряда аккумулятора: около 28 ч при 12В, 3А

Модель контроллера системы： SR-S

Номинальный зарядный ток： 5A

Номинальный разрядный ток： 5A

Напряжение системы： 12В

Потери под нагрузкой： ＜ 0,15A

Ток в режиме ожидания： ＜ 0,15A

Защита от перенапряжения： 17В

Напряжение при разрядке： 11,2В

Солнечная панель： 10Вт, 18В

Аккумулятор： 12В, 7А∙ч

Продолжительность зарядки：5Вт / 8Вт / 10Вт / 15Вт / 20Вт / 30Вт полное время зарядки солнечной системы электропитания 18ч / 17ч / 16ч / 12ч / 10ч зависит от интенсивности освещения

Длительность работы: выходы 1-4, 2Вт, 5-8ч (точное время зависит от нагрузки)

Диапазон рабочих температур： от –20 до +55°С

Защита от короткого замыкания и перегрузки: время срабатывания при появления короткого замыкания или перегрузки составляет 7 секунд

Защита цепи: защита от избыточного заряда и разряда, перегрузки и короткого замыкания, подключения солнечных панелей с обратной полярностью.

Все части системы защищены, не подвергайте систему воздействию короткого замыкания в течение длительного времени.

- Поиск и устранение неисправностей, меры предосторожности

| Признак | Способ устранения |
| --- | --- |
| Во время зарядки не загорается индикатор зарядки. Во время зарядки аккумулятора горят индикаторы всех солнечных панелей. | Проверить правильность подключения аккумулятора и соединения цепи зарядки постоянного тока |
| Индикатор 2 или 1 горит, индикатор аккумулятора не горит. | Когда напряжение аккумулятора слишком низкое, будут медленно загораться индикаторы уровня заряда 2-4, зарядка происходит автоматически с защитой от избыточного уровня напряжения. |
| Горит индикатор уровня заряда аккумулятора < 25%, отсутствует напряжение на выходе. | Сбой питания аккумулятора, проверить правильность подключения аккумулятора. |
| Горит красный индикатор нагрузки, отсутствует напряжение на выходе. | Аккумулятор глубоко разряжен или сработала защита от перегрузки, работоспособность системы восстановится автоматически. |
| Периодически горит индикатор нагрузки при заряде 25%-50%. | Превышена мощность нагрузки, снять нагрузку, проверить отсутствие короткого замыкания. |
|  | Ток нагрузки приводит к колебаниям напряжения аккумулятора и действует на микропроцессор, поэтому индикаторы переключаются, не оказывает влияния на работу. |

Меры предосторожности

1. Силовой блок управления разрешается включать только квалифицированным специалистам.

2. Во избежание возникновения пожара или повреждения имущества запрещается устанавливать систему рядом с огне- и взрывоопасными материалами.

3. Во время длительных простоев следует проводить зарядку аккумулятора не реже одного раза в месяц.

4. Солнечные панели следует поддерживать в чистоте для обеспечения хорошего заряда.

5. Не подвергать систему воздействию воды.

6. Зарядка производится автоматически, чтобы проверить уровень заряда аккумулятора, необходимо отсоединить зарядный штекер, обождать минуту, включить выключатель на передней панели и посмотреть на индикаторы заряда аккумулятора. Система оснащена защитой от чрезмерной зарядки.

Если Вы не нашли ответ на свой вопрос, либо проблема осталась, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки:

Info@ks-is.ru

либо Вы можете задать свой вопрос на форуме:

http://ksis.g-talk.ru

либо получить консультацию по телефону:

+7 (495) 984-0680 (служба поддержки)