Универсальный пусковой инвертор (силовой аккумулятор, jump starter)

KS-is Redkoj (KS-267) 10000мАч

Руководство пользователя

Осторожно	Внимательно прочитайте руководство пользователя и, пользуясь им, правильно эксплуатируйте изделие, так чтобы знать обо всех его возможностях в полном объеме!

I Общие сведения

Данное изделие позволяет запускать большинство бензиновых двигателей объемом до 3,0 л с напряжением бортовой сети 12 В. Оно может также служить дополнительным блоком питания для ваших электронных устройств. Изделие имеет одно гнездо для зажимов аккумулятора (12 В), один выход USB (5 В/2,1 А) и проблесковый огонь.

II Технические условия

● Выходное напряжение: 				12 В

● Пиковая емкость: 				19 980 мВт∙ч

● Размеры: 						125 (длина) х 72 (ширина) х 18 (высота) мм

● Входные порты зарядки: 			6 мм – 5 В, до 2 А/12 В

Авто – 12 В, до 1,5 А

● Выходные порты: 				USB – 5 В/2,1 А

Запуск двигателя автомобиля – 12 В

● Режимы зарядки: 				CC/CV 15 В/1 А

● Пусковой ток: 					150 А

● Пиковый ток: 					300 А (2S)

● Ресурс по количеству циклов зарядки: 	1 000 циклов при 80% глубине разряда

● Применимый температурный диапазон: 	от –20° С до +60° С. Характеристики элемента аккумулятора могут ухудшаться при низкой температуре.

● Время зарядки – 	зарядка от бытовой сети: 	1–2 часа

зарядка от автомобиля:	 4 часа

2

III Правила техники безопасности

Полностью прочитайте руководство перед тем, как пытаться использовать изделие.

■ Внимание

1. Не повреждайте, не роняйте и не разбивайте изделие. Не пытайтесь использовать данное устройство или зарядное устройство аккумулятора, которое упало, пробито, имеет протечку или повреждено каким либо иным образом.

2. Не заряжайте данное изделие во влажных условиях (дождь, снег, влага). Не используйте данное устройство во взрывоопасных атмосферах (пыль, газообразные пары или легковоспламеняющиеся материалы).

3. Не поджигайте и не сжигайте данное изделие. Оно может взорваться, причинив травму людям или вызвав ущерб. При горении аккумулятора образуются токсичные пары и другие потенциально вредные материалы.

4. Не разбирайте данное изделие. Это может привести к риску пожара, удара электрическим током или высвобождения химикатов из аккумулятора.

5. Не вставляйте посторонние предметы НИ В ОДИН из входных или выходных портов. Это может привести к короткому замыканию данного изделия. Любой металл, который прикоснется к порту кабеля запуска двигателя автомобиля, может привести к короткому замыканию. Короткое замыкание данного устройства повредит аккумулятор и может причинить травму людям или вызвать пожар.

6. Это литий-ионный аккумулятор. Если, в маловероятном случае, из данного устройства появится утечка химикатов, исключите их попадание на кожу, в глаза или в рот, поскольку это может привести к травме или ожогам. Если на кожу попали химикаты из аккумулятора, смойте их мылом с водой и промойте уксусом.  Если химикаты из аккумулятора попали в глаза, немедленно промойте их водой, а затем обратитесь за медицинской помощью.

7. При зарядке данного изделия, убедитесь, что место зарядки хорошо вентилируется. Не курите и не допускайте открытого огня вблизи подзаряжаемого аккумулятора.

8. Никогда не запускайте замерзший аккумулятор.

9. Никогда не путайте полярность подключения красного и черного зажимов при снятом оригинальном автомобильном аккумуляторе, иначе автомобиль может пострадать.

10. Храните изделие вне досягаемости детей.

11. Храните данное устройство в холодном, сухом месте. Не подвергайте его воздействию температур выше 70° С или ниже –30° С.

3

IV Функциональные особенности изделия

1. Кнопка электропитания

2. Вход 15 В/1 А

3. Выход 5 В/2 А

4. Контактное гнездо аккумулятора для запуска двигателя автомобиля

5. Светодиодный индикатор

6. Проблесковый огонь

4

V Содержимое упаковки

| Battery cable | Аккумуляторный кабель |
| --- | --- |
| Jump starter | Пусковое устройство |
| Packing box | Упаковочная коробка |
| 4in1 cellphone adapter | Переходник сотового телефона (четыре в одном) |
| In car charger | Автомобильное зарядное устройство |
| Home charger | Домашнее зарядное устройство |

Функциональные возможности интеллектуального аккумуляторного кабеля (дополнительно как опция)

1) Неправильная полярность подключения: постоянно светится красный светодиод и звучит два коротких звуковых сигнала.

2) Защита от короткого замыкания: постоянно светится красный светодиод и звучит длинный звуковой сигнал (звуковой сигнал частотой 3,3 Гц).

3) Защита от перегрева: постоянно светится красный светодиод и звучит длинный звуковой сигнал (звуковой сигнал частотой 2 Гц).

4) Защита от перезаряда: постоянно светится красный светодиод и звучит два коротких звуковых сигнала.

5) Мигание зеленого/красного светодиода: поиск состояния подключения.

6) Зеленый светодиод: правильное подключение после одного звукового сигнала.

5

VI Краткое руководство

1. Запуск двигателя автомобиля от внешнего источника

Перед тем, как пытаться запустить двигатель своего автомобиля от внешнего источника, прочитайте свое руководство владельца автомобиля, чтобы убедиться, что не нужно выполнения никаких конкретных операций.

НЕ прокручивайте двигатель непрерывно в течение более чем четырех секунд в то время, когда изделие присоединено к аккумулятору. Если двигатель не прокручивается для запуска, вероятно, существует другая проблема, помимо разряженного аккумулятора.

1-й шаг:

Убедитесь, что горит не менее трех индикаторов.

2-й шаг:

Вставьте зажимы аккумулятора в пусковое устройство.

3-й шаг:

Присоедините красный зажим к «+» автомобильного аккумулятора, черный зажим – к «–» автомобильного аккумулятора.

4-й шаг:

Запустите двигатель автомобиля.

5-й шаг:

Отсоедините зажимы аккумулятора от пускового устройства и автомобильного аккумулятора.

6

2. Зарядка электронных приборов

(1) Для сотовых телефонов/планшетных компьютеров

1-й шаг:

Выберите подходящий разъем сотового телефона.

2-й шаг:

| 5V/2.1A | 5 В/2,1 А |
| --- | --- |

Вставьте зарядный шнур USB в выходной разъем 5V/2.1A пускового устройства.

3-й шаг:

Вставьте другой конец зарядного шнура во входной разъем сотового телефона.

4-й шаг:

| Power button | Кнопка электропитания |
| --- | --- |

Кратковременно нажмите , после чего ваш сотовый телефон начнет заряжаться.

7

(2) Для PSP

Смотрите операции в разделе «Для сотовых телефонов/планшетных компьютеров».

(3) Для цифровых видеокамер/DVD

Смотрите операции в разделе «Для сотовых телефонов/планшетных компьютеров».

3. Зарядка самого пускового устройства

1-й шаг:

Выберите переходник, соответствующий розетке вашей бытовой сети.

2-й шаг:

Вставьте  во входной разъем 15V/1A пускового устройства.

3-й шаг:

Вставьте  в бытовую розетку 220 В/110 В, после чего устройство начнет подзаряжаться, когда световой индикатор мигает.

4. Проблесковый свет (сигнал)

Нажмите и удерживайте  в течение трех секунд, чтобы включить проблесковый сигнал.

Снова нажмите , чтобы переключиться на мигающий аварийный режим (SOS).

Снова нажмите , чтобы отключить проблесковый сигнал.

VII Поиск и устранение неисправностей

| Проблема | Причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Не реагирует при нажатии нажимной кнопки. | Включена защита от низкого напряжения запуска от внешнего источника. | Чтобы отключить защиту, зарядите устройство с помощью домашнего или автомобильного зарядного устройства. |
| Автоматическое отключение запуска от внешнего источника при зарядке нескольких электронных приборов одновременно. | Активизирована защита от перегрузки по току при запуске от внешнего источника. | Убедитесь, что общий выходной ток не превышает 3,5 А. |

8

VIII Токсичные и вредные вещества:

| Состав и количество токсичных и вредных веществ в автомобильном пусковом устройстве |
| --- |
| Pb | Hg | Cd | Cr (Vi) | PBB | PBDE |
| O | O | O |  | O | O |

O: Указывает, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах ниже предела MCV, оговоренного в стандарте 2002/95/EC (RoHs).

Если Вы не нашли ответ на свой вопрос, либо проблема осталась, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки:

support@ks-is.ru

либо Вы можете задать свой вопрос на форуме:

http://www.ks-is.com/forum/

либо получить консультацию по телефону:

+7 (495) 984-0680 (служба поддержки)

Гарантийный талон

| Гарантийный талон |
| --- |
| ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ОДИН ГОД |
| Модель |  | Серийный номер |  |
| Дата приобретения |  | Дата обслуживания |  |
| Имя заказчика |  | Телефон |  |
| Адрес |  |  |  |
| Продавец |  |  |  |
| Описание отклонений в работе изделия |