Универсальный пусковой инвертор (силовой аккумулятор, jump starter) KS-is Wimaj (KS-268) 15000мАч

Руководство пользователя

Благодарим вас за выбор пускового устройства! Всегда соблюдайте основные меры техники безопасности при использовании электрических приборов. Внимательно прочитайте все указания, сохраните данное руководство для быстрого к нему обращения в дальнейшем.

А. Компоновка изделия:

| Home adaptor | Переходник бытовой электросети |
| --- | --- |
| Car adaptor | Автомобильный переходник |
| Led illumination | Светодиодная подсветка |
| Jump start socket | Гнездо для запуска двигателя автомобиля |
| 19V 3.5A output port | Выходной порт 19 В/3,5 А |
| Indicator light | Световой индикатор |
| Switch | Выключатель |
| USB 5V 2A output port | Выходной порт USB 5В/2 А |
| 12V 2A output port | Выходной порт 12 В/2 А |
| 12V 1A input port | Входной порт 12 В/1 А |
| Jumper cable with clamps | Соединительный кабель с зажимами |
| Switch cable A | Распределительный кабель A |
| Switch cable B | Распределительный кабель B |
| For 12V vehicle products | Для автомобильных изделий 12 В |

B. Руководство по эксплуатации

Световые индикаторы

Нажмите кнопочный выключатель, чтобы проверить емкость пускового устройства.

| Световые индикаторы | Не светятся | Пять мигают | Один постоянно светится | Два постоянно светятся | Три постоянно светятся | Четыре постоянно светятся | Пять постоянно светятся |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емкость аккумулятора | 0% | 10% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |

Во время зарядки световые индикаторы будут поочередно мигать. Количество постоянно горящих световых индикаторов указывает емкость аккумулятора пускового устройства. Все световые индикаторы горят в случае паузы зарядки или ее завершении.

Зарядка пускового устройства:

1. Вставьте переходник бытовой электросети в универсальную розетку.

2. Подключите входной порт 12 В/1 А пускового устройства к другому концу переходника бытовой электросети.

Или

1. Вставьте автомобильный переходник в гнездо прикуривателя.

2. Подключите входной порт 12 В/1 А пускового устройства к другому концу автомобильного переходника.

Запуск двигателя автомобиля с напряжением бортовой сети 12 В от внешнего источника

1. Убедитесь, что горит как минимум три световых индикатора.

2. Присоедините красный зажим аккумулятора соединительного кабеля к положительной (+) клемме аккумулятора автомобиля и черный зажим аккумулятора соединительного кабеля  к отрицательной (–) клемме аккумулятора автомобиля.

3. Вставьте шнур соединительного кабеля в гнездо запуска от внешнего источника.

5. Запустите двигатель автомобиля.

6. Когда двигатель автомобиля запустится, отключите соединительный кабель пускового устройства и отсоедините красный и черный зажимы от клемм аккумулятора автомобиля в течение 30 секунд.

6. Оставьте двигатель автомобиля работать.

Зарядка мобильных телефонов или планшетных компьютеров

1. Вставьте соединительный кабель B в выходной порт USB 5 В/2 А.

2. Выберите соответствующий разъем для своего мобильного телефона или планшетного компьютера и присоедините его к соединительному кабелю B и своему мобильному телефону или планшетному компьютеру.

3. Нажмите клавишный выключатель для начала зарядки.

Зарядка/электропитание портативного компьютера

1. Вставьте соединительный кабель A в выходной порт USB 19 В/3,5 А.

2. Выберите соответствующий разъем для своего портативного компьютера и присоедините его к соединительному кабелю A и своему портативному компьютеру.

3. Нажмите клавишный выключатель для начала зарядки/электропитания.

Электропитание автомобильных изделий или электроники с напряжением питания 12 В

1. Вставьте дополнительный соединительный кабель в выходной порт 12 В/2 А.

2. Подключите дополнительный соединительный кабель к автомобильному изделию или электронике с напряжением питания 12 В.

3. Нажмите клавишный выключатель для начала электропитания.

Светодиодная подсветка

Нажмите и удерживайте клавишный выключатель в течение трех секунд, чтобы включить светодиодную подсветку, затем при легком нажатии клавиши последовательно будут включаться четыре режима светодиодного освещения (нормальное, проблесковое, аварийное (SOS) и отключение).

C. Перечень деталей:

| № | Название детали | Количество | № | Название детали | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основной блок | 1 | 6 | Переходник бытовой электросети | 1 |
| 2 | Соединительный кабель A | 1 | 7 | Автомобильный переходник | 1 |
| 3 | Соединительный кабель B | 1 | 8 | Соединительный кабель с зажимами аккумулятора | 1 |
| 4 | Разъем мобильного телефона | 8 | 9 | Руководство пользователя | 1 |
| 5 | Разъем портативного компьютера | 8 | 10 | Сертификат качества | 1 |

D: Технические условия:

Размер: 156х75х32 мм

Вес: 430 г

Емкость аккумулятора: 15 000 мА∙ч

Выходное напряжение: 5 В постоянного тока/2 А; 12 В постоянного тока/2 А; 19 В постоянного тока/3,5 А

Входное напряжение: 12 В постоянного тока/1 А

Полное время зарядки: 4 часа

Пусковой ток: 200 А

Пиковый ток: 400 А

Рабочая температура: 0° С–60° С

C. Часто задаваемые вопросы:

Вопрос. Как отключить данный электрический прибор?

Ответ. Данный электрический прибор автоматически отключится при отсутствии нагрузки или завершении процесса зарядки.

Вопрос. Сколько раз от данного электрического прибора можно зарядить мобильный телефон?

Ответ. Как минимум семь раз для мобильного телефона iPhone5.

Вопрос. Сколько времени потребуется, чтобы зарядить от данного электрического прибора мобильный телефон?

Ответ. Примерно один час.

Вопрос. Как долго данный электрический прибор при полной зарядке может питать портативный компьютер?

Ответ. Два-три часа.

Вопрос. Сколько раз от данного электрического прибора при полной его зарядке можно запустить автомобиль?

Ответ. Примерно 20 раз.

Вопрос. Как долго будет сохраняться емкость аккумулятора данного электрического прибора?

Ответ. Три-шесть месяцев, однако, рекомендуется подзаряжать его каждые три месяца.

F. Поиск и устранение неисправностей:

| Признак | Причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Пусковое устройство все еще не полностью заряжено, не смотря на то, что все его пять световых индикаторов постоянно светятся. | Уровень заряда 60% при продолжительном хранении пускового устройства, когда оно не используется. | Отсоедините переходник и вставьте его снова. |
| Не реагирует при нажатии клавишного выключателя. | Включена защита пускового устройства от низкого напряжения. | Вставьте переходник во входной порт 12 В/1 А, чтобы активизировать устройство. |
| Пусковое устройство слегка нагревается при зарядке портативного компьютера. | Ток зарядки достаточно высокий (3,5 А). | Выньте аккумулятор из своего портативного компьютера и используйте данный электрический прибор для электропитания портативного компьютера напрямую или отсоедините пусковое устройство вместе со своим портативным компьютером и присоедините их, когда пусковое устройство остынет. |

G. Токсичные и вредные вещества:

| Состав и количество токсичных и вредных веществ в пусковом устройстве |
| --- |
| Pb | Hg | Cd | Cr (Vi) | PBB |
| O | O | O |  | O |
| O: Указывает, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах ниже предела MCV, оговоренного в стандарте 2002/95/EC (RoHs). |

H. Внимание:

1. Отсоедините изделие от автомобиля в течение 30 секунд после запуска двигателя.  В случае несоблюдения этого условия может возникнуть опасность!

2. Не соединяйте накоротко зажимы. В случае несоблюдения этого условия может возникнуть опасность!

3. Не разбирайте изделие. В случае несоблюдения этого условия может возникнуть опасность!

- Всегда соблюдайте осторожность при использовании данного электрического прибора.

- Данный электрический прибор не предназначен для использования детьми и недееспособными лицами без надзора.

- Не используйте как игрушку.

- Не допускайте намокания электрического прибора.

- Не погружайте электрический прибор в воду.

- Не эксплуатируйте электрический прибор во взрывоопасных атмосферах, например, в присутствии взрывоопасных жидкостей, газов или пыли.

- Не модифицируйте и не разбирайте пусковое устройство. Только квалифицированный техник может ремонтировать данное устройство.

- Не подвергайте электрический прибор нагреву. Не храните его в местах, где температура может превышать 70° С.

- Заряжайте только при температуре окружающей среды от 0° С до 60° С. Заряжайте только с помощью зарядного устройства, поставляемого в комплекте с данным электрическим прибором.

- В экстремальных условиях может произойти утечка аккумулятора. Осторожно вытрите жидкость тканью и исключите ее контакт с кожей, если заметили жидкость на аккумуляторах. В случае попадания на кожу или в глаза, немедленно промойте чистой водой и обратитесь за медицинской помощью.

- По окончании срока эксплуатации утилизируйте данный электрический прибор с надлежащей осторожностью для окружающей среды.

Если Вы не нашли ответ на свой вопрос, либо проблема осталась, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки:

support@ks-is.ru

либо Вы можете задать свой вопрос на форуме:

http://www.ks-is.com/forum/

либо получить консультацию по телефону:

+7 (495) 984-0680 (служба поддержки)

Гарантийный талон

| Гарантийный талон |
| --- |
| ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ОДИН ГОД |
| Модель |  | Серийный номер |  |
| Дата приобретения |  | Дата обслуживания |  |
| Имя заказчика |  | Телефон |  |
| Адрес |  |  |  |
| Продавец |  |  |  |
| Описание отклонений в работе изделия |