Универсальный пусковой инвертор (силовой аккумулятор, jump starter, насос) KS-is (KS-276)

Руководство пользователя

Благодарим Вас за приобретение цифрового устройства KS-is. Пожалуйста, помните, что оно является технически сложным устройством. Бережное обращение с ним обеспечит долгий срок службы и надежную стабильную работу.

o Не роняйте

o Не разбирайте и не ремонтируйте самостоятельно, в случае неполадки обратитесь за консультацией в компанию KS-is (контактная информация

приведена в конце данного руководства), магазин, где Вы приобрели устройство, авторизованный сервисный центр

o Предохраняйте устройство от попадания влаги и воздействия высоких температур (свыше

40 градусов Цельсия)

o Не оставляйте устройство с полностью разраженной батарей, это продлит срок ее службы

o Если устройство не используется длительное время, рекомендуется раз в месяц полностью

зарядить его батарею

o Внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя перед началом использования

устройства

Спецификация:

- Ёмкость: 16800мАч

- Входное напряжение: 12В

- Входной ток:      ≤1000mA

- Выходное напряжение (USB порт для питания цифровой техники):     DC5.5В±0.2В

- Выходной ток: ≤2000мА（2A）

- Выходное напряжение (для подключения к аккумулятору авто):     12В

- Выходное напряжение (для питания цифровой техники): 16В 3.5А / 19В 3.5А

- Выходной ток (для подключения к аккумулятору авто):  300А, пиковая нагрузка 600А

Комплект поставки:

- Батарея 12В/5В 168000мАч

- Кабель для зарядки цифровой техники

- Кабель для подключения к аккумуляторной батарее авто

- Адаптер питания 220В (для зарядки батареи)

- Адаптер питания 12В (для зарядки батареи)

- Насос

Ответы на типовые проблемы при использовании изделия

Вопрос: 	Какие функции имеет пусковой источник электропитания?

Ответ: Пять в одном. Он обеспечивает заряд/питание мобильного телефона, портативного компьютера, игровой консоли (PSP), MP3/MP4 проигрывателя и других электронных изделий, обладает функцией освещения в разных режимах , а  также может гарантировать аварийный запуск двигателя автомобиля!

Вопрос: 	Как можно включить аварийное светодиодное освещение?

Ответ: Переведите главный выключатель пускового источника электропитания в положение «On» (ВКЛ) и нажмите на три секунды, чтобы запустить функцию мигания. Затем нажмите светодиодную функцию, чтобы включить нормальное мигание, световой сигнал бедствия SOS. Нажмите клавишу  снова, чтобы отключить мигание. Смотрите рисунок ниже:

| Hold key for three seconds to turn on LED lighting system | Удерживайте клавишу в течение трех секунд, чтобы включить светодиодную систему освещения |
| --- | --- |
| Turn start power “ON” | Переведите пусковой источник электропитания в положение ON |

> Параметры изделия

► Выходное напряжение: 12 В

► Размеры: 165х79х40 мм

► Выходной порт USB: 5 В/2 А

► Режим зарядки: CC/CV 12 В/1 А

► Пусковой ток: 200 А

► Пиковый ток: 600 А (3S)

► Количество циклов: 3 000 раз

► Допустимый температурный диапазон: –20° С до 60° С

> Предупреждение

1. В случае простоя в течение длительного времени, рекомендуется поддерживать определенную емкость аккумулятора и подзаряжать изделие как минимум каждые три месяца.

2.,  Умеренный нагрев оборудования в процессе зарядки является нормальным явлением. Это не неисправность.

3. Изделие рекомендуется использовать в условиях комнатной температуры вдали от источников влаги, высокой температуры или воспламенения.

4. Храните изделия в сухом месте вдали от вызывающих эрозию материалов.

5. Не используйте сильные химикаты для чистки, такие как мыло или моющее средство.

6. В случае раздувания, утечки или необычного запаха аккумулятора, немедленно прекратите использование аккумулятора.

7. Не роняйте изделие при использовании.

8. Для обеспечения правильности работы, дети должны использовать аккумулятор в соответствии с указаниями родителей, строго соблюдая требования технических условий.

9. Не выбрасывайте и не сжигайте мобильный источник электропитания и не загрязняйте окружающую среду.

Вопрос: 	Пусковой источник электропитания имеет функции выходного напряжения 19 В и 12 В, как можно переключить значение напряжения?

Ответ: Да, пусковой источник электропитания может обеспечивать на выбор нескольких значений напряжения. Перед зарядкой от пускового источника электропитания кратковременно нажмите , чтобы переключиться между разными значениями напряжения, при этом обычно светится соответствующий индикатор. В некоторых изделиях используются разные напряжения, например для переносных компьютеров имеются напряжения 19 В и 16 В. Перед использованием проверьте значение напряжения изделия, так как показано на рисунке ниже:

| V number display light | Световой индикатор значения напряжения |
| --- | --- |
| Please press the key to switch among V numbers | Нажимайте клавишу для переключения между значениями напряжений |
| Turn start power switch to “ON” | Переведите выключатель электропитания в положение ON |

Вопрос: 	Сколько времени требуется, чтобы зарядить пусковой источник электропитания?

Как зарядить мобильный телефон или планшетный компьютер?

Ответ: Чтобы зарядить пусковой источник электропитания потребуется 2–3 часа. После перевода главного выключателя пускового источника электропитания в положение ON, слегка нажмите  кнопку , загорится индикатор USB, который будет светиться постоянно. После этого можно заряжать мобильный телефон, планшетный компьютер или портативный компьютер!

| USB charge interface for mobile phone and tablet PS | Интерфейс зарядки USB для мобильного телефона и планшетного компьютера |
| --- | --- |
| Turn start power switch to “ON” | Переведите выключатель электропитания в положение ON |

> Правильная последовательность действий при запуске двигателя  автомобиля

| Красный зажим присоедините к «+» Черный зажим присоедините к «–» | Вставьте вилку в пусковое устройство | Запустите двигатель автомобиля | Выньте вилку из пускового устройства | Снимите зажимы с автомобильного аккумулятора |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Указания по эксплуатации

1. Перед запуском двигателя автомобиля убедитесь, что на изделии светится как минимум два светодиода, затем полностью вставьте синюю вилку в гнездо пускового устройства и удостоверьтесь, что кабельный индикатор не светится.

2. Присоедините красный зажим к положительной (+) клемме аккумулятора, черный зажим к отрицательной (–) клемме аккумулятора.

3. Запустите двигатель автомобиля.

4. Когда двигатель автомобиля запустится, убедитесь, что сняли кабель с зажимами с аккумуляторной батареи, а затем с клемм автомобильного аккумулятора. Не присоединяйте красный и черный зажимы  к клеммам автомобильного аккумулятора в течение 30 секунд.

Особые указания применительно к кабелю для запуска от внешнего источника

Пользуйтесь следующими указаниями при работе с индикатором кабеля:

1. Свет горит: Означает, что соединение выполнено правильно и цепь работоспособна, можно запускать двигатель.

2. Свет не горит: Означает неправильное присоединение положительного и отрицательного полюсов к клеммам автомобильного аккумулятора. Изделие не включится и не заработает, проверьте и убедитесь в правильности подключения.

3. Свет мигает быстро: Означает короткое замыкание. Свет скоро отключится. Проверьте и подключите снова.

4. Свет мигает медленно: Означает, что аккумулятор защищен от глубокого разряда, реле разомкнуто для защиты изделия. Особенно после успешного запуска, если не снять зажим, свет будет медленно мигать. Если необходимо двигатель запустить снова, снимите зажим с изделия и автомобиля, а затем снова правильно присоедините в соответствии с первый указанием.

5. После запуска двигателя автомобиля и снятия кабеля с зажимами, подождите 30 секунд, если хотите снова присоединить черный и красный зажимы.

Вопрос: 	Как можно запустить двигатель автомобиля?

Ответ: Если по каким-то причинам автомобиль нельзя запустить от автомобильного аккумулятора, пусковой источник электропитания может это сделать без особого труда. Сначала определите величину пусковой мощности. Обычно автомобиль можно запустить, когда на индикаторе дисплея светится одна отметка. Присоедините положительный полюс и отрицательный полюс аккумуляторной батареи к положительному полюсу и отрицательному полюсу автомобильного аккумулятора. После подсоединения красного и черного полюсов, вставьте вилку аккумуляторного разъема в пусковое гнездо пускового устройства, поверните ключ зажигания двигателя автомобиля, чтобы запустить автомобиль. После запуска двигателя автомобиля снимите зажимы с аккумулятора.

| Electric quantity display light. The auto can be started in case of only one check display | Световой дисплей электрической емкости. Автомобиль можно запустить в случае всего одной отметки на дисплее |
| --- | --- |
| Before start turn start power supply switch to “ON” | Перед запуском переведите выключатель пускового источника электропитания в положение ON |
| Open silica gel plug and connect storage battery interfaces based on corresponding positions | Откройте селикагелевую вилку и присоедините интерфейсы аккумулятора, основываясь на соответствующих положениях |

Вопрос: 	В случае неправильного обращения, что случиться в случае касания положительного и отрицательного полюсов зажимов кабеля аккумулятора?

Ответ: Учитывая некоторых беспечных пользователей, неправильно присоединяющих положительный и отрицательный полюса к клеммам автомобильного аккумулятора, что приведет, вероятно, к повреждению изделия и автомобиля, компания разработала интеллектуальный кабель с зажимами, исключающий такое повреждение. При неправильном подключении положительного и отрицательного полюсов к клеммам автомобильного аккумулятора, интеллектуальный кабель не будет работать, не будет никакого протекания тока, поэтому он более безопасен.

> Комплектность изделия

| 12 В 1 А Переходник переносного компьютера | 12 В 2 А Автомобильное зарядное устройство |
| --- | --- |

| Зажимы с проводами аккумуляторной батареи | Переходник мобильного телефона четыре в одном | Домашний переходник |
| --- | --- | --- |

Вопрос: Как можно зарядить пусковой источник электропитания?

Ответ: Используйте домашние переходники или автомобильный переходник, подключенный к бытовой сети 220 В или автомобильному источнику электропитания 12 В, изделие начнет заряжаться. Световой индикатор  будет все время мигать. Когда загорятся все четыре индикатора, это указывает на то, что пусковой источник электропитания заряжен полностью! Так, как показано на рисунке ниже:

| Electric quantity indicator light | Световой индикатор электрической емкости |
| --- | --- |
| Charge inlet | Входной разъем зарядки |
| Turn product switch to «ON» | Переведите переключатель изделия в положение ON |

Вопрос: 	Как использовать данное изделие для зарядки переносного компьютера?

Ответ: Переведите пусковой источник электропитания в положение ON и выберите напряжение электропитания, применимое к переносному компьютеру (т.е. в случае напряжения 19 В на переходнике, нажмите клавишу , чтобы переключиться на 19 В). Затем присоедините переходник для зарядки переносного компьютера (имеется восемь чаще всего используемых переходников для выбора того, который подходит к вашему переносному компьютеру). Чтобы обеспечить электропитание переносного компьютера, рекомендуется сначала вынуть источник питания переносного компьютера, чтобы увеличить ресурс!

| Laptop output interface | Выходной интерфейс переносного компьютера |
| --- | --- |
| Charge inlet | Входной разъем зарядки |
| Turn start power switch to «ON» | Переведите переключатель пускового источника электропитания в положение ON |

> Подробная иллюстрированная схема функциональных особенностей изделия

1. Светодиодная подсветка

2. Светодиодный индикатор выходного напряжения 19 В

3. Светодиодный индикатор выходного напряжения 16 В

4. Светодиодный индикатор выходного напряжения 12 В

5. Выходной разъем 12/16/19 В – 2 А/3,5 А/3,5 А

6. Светодиодный индикатор электрической емкости

7. Клавишный выключатель

8. Выходной порт USB 5 В – 2 А

9. Входной разъем зарядки 12 В – 1 А

10. Главный выключатель

11. Выходной разъем запуска двигателя автомобиля 12 В – 200 А

12. Пластинка

13. Аварийный молоток

Особые меры предосторожности при обращении с Auto EPS

1. Полностью вставьте синюю вилку в Auto EPS.

2. Убедитесь, что количество световых меток на индикаторе равно не менее трем.

3. Если Auto EPS не может запустить двигатель автомобиля, прекратите запуск. Проверьте надежность крепления зажима к автомобильному аккумулятору. Проверьте также, присоединен ли надежно зажим аккумулятора. Проверьте наличие любой ржавчины или грязи в автомобиле. Снова запустите двигатель автомобиля после очистки и проверки.

4. Во время запуска, если синий индикатор не светится или не может работать, подзарядите Auto EPS. Затем устройство заработает.

5. Во время запуска, если Auto EPS не может продолжать запуск двигателя автомобиля после 3–5 попыток запуска, прекратите запуск. Поищите другие поломки. Иначе перегорит плавкий предохранитель и Auto EPS сломается.

6. Когда двигатель автомобиля запущен, снимите кабель Auto EPS с Auto EPS и отсоедините красный и черный зажимы от клемм автомобильного аккумулятора в течение 30 секунд.

Компания не несет ответственность за ущерб, вызванный использованием устройства без соблюдения приведенных выше указаний

Если вам необходимо запустить двигатель автомобиля, можно обратиться за технической поддержкой к дилеру

Если Вы не нашли ответ на свой вопрос, либо проблема осталась, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки:

support@ks-is.ru

либо Вы можете задать свой вопрос на форуме:

http://www.ks-is.com/forum/

либо получить консультацию по телефону:

+7 (495) 984-0680 (служба поддержки)

Наименование:

_________________________________________________

Серийный номер:

_________________________________________________

Дата продажи: г.:

_________________________________________________

Название торговой организации:

_________________________________________________

Адрес:

_________________________________________________

(место печати)

Подпись продавца:________________

Комплект поставки проверил(а), с условиями гарантии

ознакомлен(а).

Подпись покупателя:___________________

Внимание! При покупке требуйте полного и разборчиво-

го заполнения всех

полей и печати продавца.