Руководство пользователя

Акустические системы KS-is

модели KS-306/307/308/309

Комплектация

Мини динамик - кабель для зарядки устройства через USB порт, 3.5мм аудио кабель, пульт дистанционного управления

Руководство по эксплуатации

- Использование режима Bluetooth: Включите динамик, прозвучит звуковой сигнал “Bluetooth Mode”. На Вашем устройстве выполните поиск Bluetooth устройств, из найденных выберите “BBQ-SPEAKER” для создания беспроводного соединения по Bluetooth. При успешном соединении прозвучит звуковой сигнал (функция доступна для динамиков, поддерживающих технологию Bluetooth).

- Использование режима Line In: Включите динамик, держите кнопку “MODE” нажатой, пока не услышите сигнал “Audio Input”; вставьте 3.5мм аудио кабель в порт Line In динамика, а другим концом во вход Вашего устройства [поддерживающего форматы MP3, MP4, компьютера, мобильного телефона или другого мультимедийного оборудования].

- Использование режима MP3 проигрывателя: Включите динамик и вставьте USB или SD карту, динамик автоматически начнет проигрывать MP3 файлы с подключенной карты.

- Использование режима FM радио: Включите динамик, нажмите кнопку “MODE”, прозвучит звуковой сигнал “Radio Mode” и режим FM радио будет активирован. Нажмите кнопку  для автоматической настройки радиостанций. Используйте кнопку  чтобы перейти на предыдущую или кнопку , чтобы перейти на следующую станцию.

- Кнопка MODE: предназначена для переключения между различными режимами работы динамика [режим Bluetooth, режим FM радио, режим Line In].

- При воспроизведении музыкальных композиций используйте кнопку  для выбора предыдущего файла и кнопку  для следующего файла. Нажимайте в течении нескольких секунд кнопку  для уменьшения громкости. Для увеличения громкости используйте кнопку . Кнопка приостанавливает воспроизведение и запускает его вновь.

- Режим подзарядки: Подсоедините кабель питания в USB порт динамика, вторым входом в выход устройства питания DCV5 или порт компьютера.

Технические характеристики:

- Поддержка Bluetooth 2.0/3.0 (функция доступна только в динамиках со встроенным Bluetooth приемником)

- Выходное напряжение DC 3.3-3.7В

- Входное напряжение DC 4.2-5.0В

- Зарядное устройство: адаптер питания 5.0В или USB порт компьютера

Меры предосторожности:

- Чтобы предотвратить риск поражения электрическим током или удушения, держите в недоступном для детей месте.

- Чтобы избежать электрического удара не проливайте на устройство жидкость и не прикасайтесь к нему мокрыми или влажными руками.

- Не разбирайте, не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или собрать устройство.

- Не помещайте источники отрытого огня, такие как свечи, рядом или на само устройство.

- Не располагайте динамики или шнур от них близко к источникам тепла, например, радиаторам, нагревателям, воздухопроводам и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.

- Немедленно прекратите использование динамиков в следующих ситуациях: повышенная температура, задымление, запах гари, неожиданный шум или воспламенение устройства.

Пульт дистанционного управления:

- Переключатель Включения/Выключения

- Кнопка выбора режима MODE: Bluetooth/FM радио/Line In

- Отключение звука

- Воспроизведение/Пауза

- ВПЕРЕД

- НАЗАД

- Эквалайзер: 7 различных аудио эффектов

- Уменьшить громкость

- Увеличить громкость

- Кнопка включения и выключения повтора музыкальных композиций

- Индикатор включения/выключения

- Выбор музыкальной композиции

Если Вы не нашли ответ на свой вопрос, либо проблема осталась, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки:

support@ks-is.ru

либо Вы можете задать свой вопрос на форуме:

http://www.ks-is.com/forum/

либо получить консультацию по телефону:

+7 (495) 984-0680 (служба поддержки)

Гарантийный талон

| Гарантийный талон |
| --- |
| ГАРАНТИЯ НА ОДИН ГОД |
| Модель |  | Серийный номер |  |
| Дата приобретения |  | Дата обслуживания |  |
| Имя заказчика |  | Телефон |  |
| Адрес |  |  |  |
| Продавец |  |  |  |
| Описание отклонений в работе изделия |